Poštovani stanovnici naše Općine,

pozivamo vas 24.09.2014.g (SRIJEDA) na Sajmište u Velikoj Pisanici,  gdje će se u vremenskom razdoblju od 8-16 sati održati ispitivanje uređaja za zaštitu bilja(prskalice i raspršivači) koje će provesti ovlaštena tvrtka  AGRO ELEKTOREHNIKA d.o.o .

Svi uređaji za primjenu sredstava za zaštitu od bilja moraju ispitati sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN. 14/2014). Ispitivanje mogu provoditi samo ovlaštene organizacije Ministarstva poljoprivrede i po uspješno obavljenom poslu svaki uređaj dobiva naljepnicu i potvrdu na kojem je označeno važenje izdanog certifikata koji je za nove uređaje proizvedene nakon 01.01.2013 iznosi 5 godina, a za sve ostale uređaje važenje certifikata je 3 godine. Za upis novih uređaja potrebno je donijeti račun i tehničke podatke uređaja. Cijena pregleda definirana je Pravilnikom Ministarstva Poljoprivrede (NN 38/2013- red.br. 25). Tijek ispitivanja: Stranka se prijavljuje na ispitno mjesto pri čemu treba posjedovati osobne podatke, OIB, i sve tehničke podatke uređaja. Podaci se unose u računalni sustav MP, pristupa se vizualnom pregledu, kontroli manometra, provjeri crpke, protoka i prostorne raspodjele mlaznica. Priprema uređaja za ispitivanje: Temeljito očistite uređaj iznutra i izvana (koristite sredstva za čišćenje). Jednokratno pranje nije dovoljno da u pravilnoj mjeri očistite spremnik. Na ispitno mjesto dođite sa minimalno 2/3 spremnika napunjenog čistom vodom. Sve filtere uređaja temeljito očistite, mlaznice rastavite i očistite ih mekom četkicom ili propirite.  Istrošene mlaznice obavezno zamijenite. Sve mlaznice moraju biti istog proizvođača i tipa (osim kod raspršivača). Provjerite stanje crpke, pogotovo razinu ulja i tlak u pretkomori. Također provjerite spremnik, sve cijevi, spojeve, ručice, ventile i usis na pukotine ili curenja. Provjerite pravilnu zaštitu kardanskog vratila (sigurnosni lanac i zaštitnu plastiku).
VELIKA PISANICA (SAJMIŠTE):

24.09.2014.(SRIJEDA)   8-16 SATI

NAPOMENA: Potrebno je priloženi obrazac ispuniti čitko i donijeti ga prilikom testiranja!

Naziv korisnika  _______________________________________OIB     _______________________

Adresa i mjesto stanovanja  __________________________________________________________

Telefon   ____________    email ______________________  Tip uređaja  _____________________

Proizvođač  _____________________________  Serijski broj uređaja_________________________

Godina proizvodnje  __________   Tip pumpe  _______________  Protok pumpe  ___________ l/min

Proizvođač i tip mlaznica ______________________ Radni zahvat  _____ m   Broj mlaznica  ______